А.В. Абдуллин, студ.; И.Д. Закиев, аспирант; Радаев А.В., к.т.н., доцент

ФГБОУ ВПО «КНИТУ», Казань

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ВЫТЕСНЕНИЯ НЕФТИ СВЕРХКРИТИЧЕСКИМ СО2 ИЗ МОДЕЛИ ОДНОРОДНОГО И НЕОДНОРОДНОГО НЕФТЯНОГО ПЛАСТА

Авторами создан экспериментальный стенд для исследования процессов вытеснения трудноизвлекаемых нефтей с использованием сверхкритических флюидных систем, который позволяет проводить исследования влияния термобарических условий, физико-химических свойств пластовых флюидов и  порометрических характеристик пласта на коэффициент вытеснения нефти из однородного и неоднородного нефтяного пласта в интервале давлений до 14 МПа, температур до 90 0С, вязкости пластовой нефти до 500 , проницаемости пласта менее 0,01 мкм2. Разработана методика проведения опытов. Актуальность проведения исследования обусловлена тем, что значительная доля нефтей в России относится к категории трудноизвлекаемых, освоение которых сопряжено со значительными затратами энергии и затруднительна с использованием существующих вторичных методов увеличения нефтеотдачи вследствие наличия пороговых ограничений по вязкости вытесняемой нефти, степени обводненности пластов и их проницаемости. Исследования посвящены разработке новых третичных методов увеличения нефтеотдачи на основе сверхкритических флюидных систем, таких как сверхкритический СО2 и оторочки сверхкритического СО2 и воды, которые позволяют преодолеть пороговые ограничения вторичных методов и могут применяться на любой стадии освоения нефтяного месторождения.

На экспериментальной установке проведены исследования процесса вытеснения нефти сверхкритическим СО2 из модели однородного и неоднородного пласта различной степени обводненности. Выявлено влияние  термобарических условий, вязкости пластовой нефти и проницаемости пласта на коэффициент вытеснения нефти сверхкритическим СО2. Результаты исследований обработаны в виде обобщающей зависимости степени нефтенасыщенности от комплексов подобия, определяющих гидродинамику процесса вытеснения нефти, поверхностные явления на границе раздела фаз, а также порометрические характеристики пласта. Результаты будут использованы при проведении опытно-промысловых работ на месторождениях реальной нефти.