А.А. Борисов, рук. Э.Н. Фоминич д.т.н., профессор

ВИ(ИТ) ВА МТО, г. Санкт- Петербург

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ АНТЕННО-ФИДЕРНЫХ

СИСТЕМ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Для обеспечения надежной и качественной связи между удаленными объектами широкое применение находят радиопередающие (РПД) и радиоприемные (РПР) комплексы с протяженными антенно-фидерными системами (АФС) различного частотного диапазона (от 50-80 кГц до 2-30 МГц и выше).

В соответствии с требованиями международных и отечественных стандартов все технические средства связи должны быть стойкими к электромагнитным воздействиям естественного и искусственного (технического) происхождения. В силу больших протяженностей на вибраторах и фидерных трактах АФС могут наводиться под  воздействием мощных электромагнитных полей естественного и искусственного происхождения (МЭМП ЕИ). Уровни наводимых импульсных токов и напряжения в элементах АФС представляют для них опасность.

Анализ технических характеристик существующих УЗИП и результатов расчетных оценок токов и напряжений, протекающих в них, позволяет сделать вывод о том, что существующие УЗИП не позволяют в полной мере обеспечить эффективную защиту технических средств РПД и РПР устройств АФС от воздействия МЕМП ЕИ [1]. Следовательно, существовала задача по разработке УЗИП целевого назначения на нестандартные классы напряжения, удовлетворять  требованиям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1.Тактико-технические требования, предъявляемые к УЗИП для протяженных АФС

| № | Наименование технической характеристики | Класс АФС по номинальному напряжению |
| --- | --- | --- |
|  |  | 14 кВ | 2кВ |
| 1. | Номинальное напряжение (амплитудное значение), кВ | 14,0 | 2,0 |
| 2. | Диапазон рабочих частот, кГц | 2…80 | 2000…30000 |
| 3. | Емкость относительно корпуса, пФ | до 40 | до 6 |
| 4. | Длительность фронта импульса тока, мкс | 250±50 | до 8 |
| 5. | Амплитуда пропускаемого тока, кА | 2,5 | 0,5 |
| 6. | Длительность выдерживаемого импульса тока до полуспада амплитуды, мкс (не более) | 2500 | 50 |
| 7. | Уровень ограничения напряжения | 27 | 2,5 |

На основе сформулированных тактико-технических требований были разработаны принципиальная электрическая схема и конструктивно-компоновочные решения УЗИП (рис.1).

| а) | 1 – вводная клемма; 2 – металлический корпус; 3, 6 – модули высоко нелинейных варисторов; 4 – искровой газонаполненный разрядник; 5 – медная шина; 7 –заземляющая клемма; 8 – полиуретановый корпус. | б) | 1 – вводная клемма; 2 – полиуретановый корпус; 3 – пластмассовая прокладка; 4 – искровой газонаполненный разрядник; 5 – модуль высоко нелинейных варисторов; 6 – заземляющая клемма. |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 1. Конструкция макетных образцов УЗИП: а) УЗИП на номинальное напряжение 14 кВ; б) УЗИП на номинальное напряжение 2 кВ

Испытания опытных образцов УЗИП, выполненные на моделирующих комплексах, воспроизводящих МЭМП ЕИ, показали их высокую эффективность и живучесть при высокочастотных и низкочастотных воздействиях.

В настоящее время указанные типы УЗИП запущенны в серийное производство и успешно используются на действующих РПД и РПР комплексах ряда объектов.

Таким образом, впервые были созданы УЗИП на нестандартные классы рабочих напряжений, которые позволяют обеспечить эффективную защиту РПД и РПР устройств и элементов АФС от воздействия МЭМП ЭИ.

Библиографический список

1. Борисов А.А. Хромов В.В., Громов О.И. Устройства защиты технических средств антенно-фидерных систем от мощных электромагнитных воздействий. ∕ Сборник докладов десятой российской научно- технической конференции по электромагнитной совместимости технических средств и электромагнитной безопасности ЭМС -2008. − СПб.: ВИТУ, 2008, с. 251-253.