ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФИЛЬТРАЦИИ СИСТЕМЫ «НЕФТЬ-ВОДА-СВЕРХКРИТИЧЕСКИЙ ФЛЮИД» В ОДНОРОДНОЙ И НЕОДНОРОДНОЙ МОДЕЛИ НЕФТЯНОГО ПЛАСТА

Р.Р. Галимзянов, студ; М.А. Ветошкин, студ.; А.В. Радаев, к.т.н., доцент

ФГБОУ ВПО «КНИТУ», Казань

Создана математическая модель процесса нестационарной одномерной многофазной многокомпонентной линейной фильтрации систем «нефть-сверхкритический СО2», «нефть-вода-сверхкритический СО2», описывающая процесс вытеснения нефти сверхкритическими флюидными системами из однородной и неоднородной пористой среды различной степени обводненности. Модель создана на основе общепринятых концепций теории фильтрации (движение флюида подчиняется закону Дарси, деформация скелета пористой среды отсутствует, концентрация углеводородных компонентов в воде равна нулю). В качестве уравнения состояния принято уравнение Соава-Редлиха-Квонга. Модель учитывает капиллярные явления на границе раздела фаз «нефть-сверхкритический СО2», «нефть-вода-сверхкритический СО2» и теплофизические и физико-химические свойства многокомпонентных многофазных систем. Проведено численное моделирование процесса нестационарной двухфазной двухкомпонентной фильтрации системы «нефть-СК СО2» в однородной пористой среде и сравнение результатов с результатами процесса вытеснения нефти чистым сверхкритическим СО2 из модели однородного терригенного коллектора. Отклонение расчетных данных от экспериментальных не превышает 13 %.