И.А. Липужин, аспирант; А.В. Шалухо, инженер;

Е.В Крюков, магистрант; рук. Е.Н. Соснина к.т.н., доцент

(НГТУ им Р.Е. Алексеева, Н.Новгород)

К ВОПРОСУ ОБ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ЭНЕРГИИ

В соответствии с [1] в России к 2020 году предполагается увеличение производства и потребления электроэнергии с применением возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 4,5%. Среди ВИЭ, широко применемых в настоящее время и перспективных для России в будущем, можно выделить ветроэнергетические установки (ВЭУ). К 2020 году предполагается увеличение суммарной установленной мощности ветроэлектрических станций более чем в 80 раз. Расширение использования ВИЭ позволит решить проблемы надежного электроснабжения энергоудаленных (децентрализованных) потребителей, обеспечить экономию углеводородного топлива и снизить вредные выбросы в окружающую среду [2]. Поэтому актуальной задачей становится повышение энергоэффективности создаваемых  систем электроснабжения с ВИЭ, полностью автономных или относительно изолированных (наличие связи с энергосистемой, ограниченной по пропускной способности).

Эффективное использование ВИЭ в системах электроснабжения автономных объектов предполагает решение многих вопросов, из которых наиболее актуальными являются вопросы сопряжения разнородных источников, а наименее изученными - вопросы обеспечения устойчивости в системе.

Проблема сопряжения разнородных источников вызвана необходимостью приведения параметров ВИЭ к стандартным параметрам электрической сети. Это необходимое условие эффективной работы системы генерирования с ВИЭ. Исследования в данной области проводились в течение последних десяти лет в НГТУ им. Р.Е. Алексеева, результатом которых стало создание ряда экспериментальных образцов «Устройств интеграции разнородных источников», позволяющих  эффективно объединять несколько ВИЭ с различным характером выходного напряжения (постоянное, переменное) [3].

Исследованиям устойчивости в энергосистемах посвящены работы многих ученых и специалистов [4-7]. Однако вопросы устойчивости электротехнических комплексов в автономных системах электроснабжения с ВИЭ мало изучены. При этом численная оценка устойчивости в таких системах является сложной задачей, требующей учета и исследования ряда факторов.

Во-первых, в автономных системах электроснабжения ВЭУ работают, как правило, параллельно с дизельными генераторами примерно такой же установленной мощности, поэтому следует рассматривать как влияние энергоустановок ВИЭ на устойчивость системы, так и влияние системы на устойчивость генератора ВИЭ.

Еще одна проблема оценки устойчивости связана с отсутствием в России как отдельных методических указаний по расчету устойчивости в системах с ВИЭ, так и единых технических требований по подключению ВИЭ к сети [8].

Для систем электроснабжения с ВИЭ причины нарушения динамической устойчивости аналогичны, как и для систем без ВИЭ, и связаны с возникновением различных аварийных ситуаций – короткое замыкание, отключение элемента сети или генератора, скачкообразный небаланс активной мощности. Нарушение динамической устойчивости может привести к отключению потребителей, выходу генераторов из синхронизма.

Наибольший интерес для систем электроснабжения с ВИЭ представляют проблемы статической устойчивости, так как последствия ее нарушения могут быть весьма чувствительны (изменение частоты в сети, изменение уровня напряжения, ухудшение качества электроэнергии, выпадение генератора из синхронизма), а причины нарушений во многом связаны с особенностями энергоустановок ВИЭ.

Статическая устойчивость в системах электроснабжения с ВЭУ зависит от параметров режима системы, которые, в свою очередь, определяются внешними условиями, изменения которых носит случайный характер (скорость ветра), и конструктивными особенностями энергоустановок.

Основная проблема использования ВЭУ в системах электроснабжения связана с непостоянством выработки мощности вследствие стохастического характера изменения скорости ветра. При изменениях скорости ветра уже часовой длительности колебания графика выработки мощности ВЭУ могут изменяться в диапазоне от 5 до 35% от ее установленной мощности [9]. Внезапные или периодические изменения скорости ветра являются характерной причиной нарушения статической устойчивости.

В системах генерирования современных ВЭУ могут применяться асинхронные, синхронные и асинхронизированные синхронные генераторы, подключенные, как правило, с помощью преобразователей частоты [10]. Особенности использования различных типов генераторов ВЭУ применительно к вопросам устойчивости приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Анализ генераторов ветроустановок

| Тип генератора | Достоинства | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Асинхронный (АГ) | Относительно простая реализация параллельной работы с сетью. Высокая статическая и динамическая устойчивость. | Узкий диапазон скольжения (1 %). Вероятность появления колебаний напряжения сети вследствие ветровых колебаний. |
| Синхронный (СГ) | Возможность регулирования реактивной мощности и как следствие высокое быстродействие регулирования напряжения. | Вероятность выпадения из синхронизма и сложность синхронизации с энергосистемой. |
| Асинхронизированный синхронный (АсГ) | Сохранение устойчивости в аварийных режимах, недопустимых для синхронного генератора. | Усложнение конструкции вследствие подвижных электрических контактов. |

По оценке специалистов в ближайшие годы основная доля генераторов ВЭУ будет приходиться на синхронные и асинхронизированные машины.

Таким образом, задача расчета статической устойчивости в системах электроснабжения с ВЭУ является многокритериальной и для успешного решения требует анализа особенностей системы генерирования энергоустановок ВИЭ и разработки математической модели, учитывающей влияние конструктивных особенностей ВЭУ и случайного характера изменения внешних условий на параметры режима системы. Также представляется интересным получение результатов математического моделирования с учетом использования в системе «Устройства интеграции разнородных источников». Это позволит оценить значимость устройства интеграции как инструмента повышения эффективности локальных систем электроснабжения с ВИЭ.

Библиографический список

1. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года (утв. Расп. Прав. РФ от 13.11.2009 г. № 1715-р.)

2. Соснина Е.Н. Вопросы эффективного использования возобновляемых источников энергии в локальной системе электроснабжения потребителей / Е.Н. Соснина, А.В. Шалухо // Электрические станции. - 2012. - № 9. - С. 13-16.

3. Государственный контракт № 16.516.11.6114 по теме: «Разработка технологии эффективного использования  возобновляемых источников энергии в локальной системе электроснабжения потребителей»

4. Жданов П.С. Вопросы устойчивости электрических систем / Под ред. Л.А. Жукова. – М., Энергия, 1979. – 456 с.

5. Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах. – М., Высшая школа, 1985 – 534 с.

6. Ершов, М.С. Устойчивость промышленных электротехнических систем / М.С.  Ершов, А.В. Егоров, А.А. Трифонов. -М.: Издательский дом «Недра», 2010. -319с.

7. Хрущев Ю.В. Электромеханические переходные процессы в электроэнергетических системах: учебное пособие / Ю.В. Хрущев, К.И. Заподовников, А.Ю. Юшков; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. – 160 с.

8. Манусов В.З. Особенности параллельной работы ветроэлектростанций и электроэнергетических систем / В.З.  Манусов, Э.Г.  Ядагаев // Молодёжь и наука : 8 Всерос. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, посвящ. 155-летию со дня рожд. К.Э. Циолковского. Секция «Энергетика» : электрон. сб. материалов. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012.

9. Милованова К.А. Интеграция ветровой генерации в работу энергосистемы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук.- М., 2011. – 20 с.

10. Обухов С.Г. Системы генерирования электрической энергии с использованием возобновляемых энергоресурсов: учеб. пособие / С.Г. Обухов. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2008. – 140 с.