К.О. Макаревич, стажер м.н.с.;  рук. С.А. Кутень к.ф.-м.н. БГУ

(НИИ ЯП БГУ, г. Минск)

ОЦЕНКА МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

В связи с выходом 110-ой публикации МКРЗ [1], изменившей саму концепцию определения дозовых нагрузок и рекомендующей новые референтные воксельные фантомы (мужской и женский) для дозиметрических расчетов, возникла необходимость провести соответствующие оценки дозовых нагрузок, получаемых пациентом при прохождении рентгенологических исследований, с использованием новых рекомендаций.

Для этих фантомов был разработан алгоритм оценки доз облучения в органах и тканях пациента в зависимости от характеристик источника излучения для основных видов рентгенологических исследований. Алгоритм реализован в виде пакета компьютерных программ, состоящего из трех частей:

- первая из них в коде Mathematica в зависимости от характеристик рентгеновского аппарата, параметров поля облучения и вида рентгенологического исследования создает входной файл для кода MCNP [2] для расчета поглощенной дозы в фантоме МКРЗ. Необходимые для входного файла спектры излучения рентгеновского источника создаются с помощью программы TASMIP [3];

- вторая часть представляет собой специальный скрипт на языке Perl, который запускает входной файл и обрабатывает результаты моделирования в коде MCNP, которые представляют собой пространственное распределение поглощенной дозы в фантоме;

- в третьей части программного пакета происходит расчет дозовых нагрузок на органы и ткани условного пациента по пространственному дозовому распределению в фантоме.

Рассчитаны дозовые распределения и определены дозовые нагрузки на органы для стандартных воксельных фантомов мужчины и женщины для 5 рентгенологических исследований (флюорография и 4 наиболее часто встречающиеся режима облучения для грудной клетки).

Например, для процедуры облучения грудной клетки (передне-задняя проекция, поле облучения  см, напряжение 70 кВ, расстояние «источник-поверхность» 70 см, фильтрация 2,5 мм Al, заряд 10 мАс) эффективная доза составила 0, 87 мЗв, при этом наибольшая нагрузка идет (в порядке возрастания) на молочную и щитовидную железы, легкие, тимус и сердце.

Результаты работы позволяют получить адекватные оценки дозовых нагрузок на органы и ткани пациента, и эффективной дозы, полученной им при прохождении рентгенологического исследования. Они также могут быть положены в основу современной программы расчета дозовых нагрузок при рентгенологических процедурах.

Библиографический список

- ICRP Publication 110: Adult Reference Computational Phantoms. //Ann. ICRP. – 2009. – 137 р.

- MCNP-A General Monte Carlo N-Paticle Transport Code, Version 4B. / Briesmeister J.F., Ed. Los Alamos National Laboratory. LA-12625-M. - Los Alamos. 1997. – 736 p.

- Boone, J.M. «An accurate method for computer-generating  tungsten anode X-ray spectra from 30 to 140 keV» / J.M. Boone, J.A. Seibert // Med. Phys. – 1997. – №24(1). – P. 1661-1670