К.А. Голубева, асп., Я.В. Макаров, асп,

рук. Ю.П. Кубарьков, д.т.н., проф., (СамГТУ, г.Самара)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ

Введение

За рубежом в последний период в ряде стран разрабатываются проекты перехода к «умным сетям» (SMART GRID). При этом общим является подход, который должен в конечном итоге привести к упорядоченной взаимосвязанности функционирования и взаимодействия компактно расположенных генерирующих объектов, электросетей и потребителей за счет интеллектуальных возможностей, отказоустойчивости и двустороннего обмена данными.

Распределенная генерация

Декларируемым преимуществом SMART GRID является возможность повсеместного подключения небольших генерирующих источников электроэнергии (включая возобновляемые источники электроэнергии), способность адаптироваться к динамике потребления и обеспечение экономии энергии со снижением выброса парниковых газов при современном уровне удовлетворения запросов потребителей.

Существенным положительным эффектом при этом является разгрузка линий электропередач различного уровня (магистральных и радиальных) и повышение уровня напряжения на шинах потребителей.

Регулирующий эффект распределенной генерации

Рассмотрим возможность регулирования режима работы электрической сети с помощью установки дополнительных источников [1]. На рисунке 1 представлена схема радиальной электрической сети напряжением 35 кВ, все потребители которой (S1-S6) изначально получают питание от П/c1, а источник распределенной генерации присоединенный к шинам Ш13 - отключен. Для удобства все линии электропередач имеют одинаковую пропускную способность и выполнены проводом марки АС-70/11, длина линий также отмечена на рисунке 1. Характеристики подключенных нагрузок приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Потребитель | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность, МВА | 3+j1,9 | 2+j1,2 | 1,5+j0,9 | 2+j1,2 | 1,5+j0,9 | 1,5+j0,9 |

Для данной схемы проведены расчеты нормального режима для двух вариантов сети. В таблице 2 представлены полученные расчетным путем данные по уровням напряжения на шинах для этих вариантов: 1-отсутствие источника распределенной генерации и 2-при наличии подключенного дополнительного источника мощностью 4 МВт к шинам Ш13.

Рис. 1. Схема электрической сети.

Таблица 2.

|  | Шины | Ш1 | Ш2 | Ш3 | Ш4 | Ш5 | Ш6 | Ш7 | Ш8 | Ш9 | Ш10 | Ш11 | Ш12 | Ш13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U, кВ | 35 | 33,41 | 33,34 | 33,29 | 33,27 | 33,28 | 33,28 | 33,21 | 33,12 | 33,12 | 33,11 | 33,11 | - |
| 2 | U, кВ | 35 | 33,71 | 33,6 | 33,59 | 33,57 | 33,58 | 33,59 | 33,61 | 33,59 | 33,52 | 33,5 | 33,5 | 33,63 |

Во втором случае очевидно повышение уровней напряжения не только вблизи источника распределенной генерации, но и на других шинах в результате разгрузки линии между шинами Ш1 и Ш2.

Выводы

Реализация концепции развития интеллектуальной электроэнергетической системы с активно-адаптивной сетью и внедрение источников распределенной генерации обеспечит следующие аспекты эффективности:

- Активно-адаптивное регулирование режимов работы сетей, что позволит снизить уровень потерь;

- Повышение пропускной способности линий электропередач;

- Увеличение надежности электроснабжения потребителей.

Литература

1. Кубарьков Ю.П., Макаров Я.В., Голубева К.А. Оптимизация уровней напряжения в сети с распределенной генерацией. II Международная НПК Инновационные технологии в энергетике. Выпуск II, ноябрь 2014 г., Пенза.