В.Ю. Невиницын, к.т.н.;

рук. А.Н. Лабутин, д.т.н., проф.

(ИГХТУ, г. Иваново)

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО

РЕАКТОРА КАК ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ

В работе проведен системный анализ жидкофазного реактора емкостного типа непрерывного действия (рис. 1) как объекта автоматизации и управления. В аппарате реализуется трехстадийная последовательно-параллельная экзотермическая реакция оксиэтилирования бутилового спирта, протекающая по схеме

где A и B – исходные реагенты; P1, P2, P3 – продукты реакции; k1, k2,   k3 – константы скоростей стадий. Целевым компонентом является вещество P2. В общем случае при изменении спроса на продукты реакции целевым может быть и другой компонент или смесь ряда веществ.

Рис. 1. Принципиальная схема химического реактора

x1вх, x2вх – концентрации исходных реагентов; x6вх1, x6вх2 – температуры исходных реагентов; υ1, υ2 – расходы исходных реагентов; υхл – расход хладоагента на входе и выходе из аппарата; x7вх, x7 – температуры хладоагента на входе и выходе из аппарата; υ – расход смеси на выходе из аппарата; x1, x2, x3, x4 – концентрации компонентов A, B, P1, P2 в реакторе; x6 – температура реакционной смеси в аппарате; V= x5 – объем аппарата; Vхл – объем хладоагента в рубашке реактора.

Целью функционирования реактора является получение целевого компонента заданной концентрации . Отсюда задача системы управления реактором заключается в стабилизации на заданном уровне значения концентрации целевого компонента  и температуры  в условиях действия возмущений. Математическая модель реактора представляет собой систему нелинейных дифференциальных уравнений.

Для заданной производительности  (,  – заданные значения концентрации и расхода) решена задача оптимизации реактора

при ограничениях в форме уравнений математической модели статики и

, ,

где t – температура, β = υ1/υ2, .

Исследованы статические и динамические свойства жидкофазного химического реактора, показана его нелинейность и многосвязность. Характер кривых разгона свидетельствует об асимптотической устойчивости объекта. На рис. 2 представлены примеры статических характеристик объекта по различным каналам.

Рис. 2. Статические характеристики объекта по различным каналам (1 – концентрация целевого компонента, 2 – температура)

а) υ1 → x4, υ1 → x6; б) υ2 → x4, υ2 → x6

Исследованы общесистемные свойства объекта – устойчивость свободного движения, управляемость и наблюдаемость [1]. На основании результатов исследования общесистемных свойств определены варианты топологической структуры системы управления жидкофазным химическим реактором непрерывного действия для различных вариантов наблюдения объекта, обеспечивающие управляемость в пространстве состояний или управляемость в пространстве выходных переменных и стабилизируемость системы.

Библиографический список

- Рей У. Методы управления технологическими процессами. М.: Мир. 1983.