Ю.В. Румянцев, аспирант; В.В. Зеленко, магистрант;

рук. И.В. Новаш к.т.н. доц.

(БНТУ, г. Минск)

Влияние удаленности места замыкания на релейную защиту линии электропередачи

Микропроцессорные релейные защиты (РЗ) получают массовое распространение в распределительных сетях. На кафедре «Электрические станции» БНТУ разрабатывают цифровые токовые защиты с новыми принципами. Проверка работоспособности таких защит требует исследования их поведения в различных аварийных и послеаварийных режимах работы защищаемого объекта.

В [1] рассматривалось влияние двигательной нагрузки на токи междуфазных коротких замыканий (КЗ) в линии 6-10(35) кВ с односторонним питанием с помощью пакета компьютерных программ, разработанного на базе математических моделей питающей системы, силового трансформатора, линии электропередачи и трансформаторов тока (ТТ), вторичные токи которых являются источниками информации аварийного режима для РЗ [2].

Влияние удаленности места замыкания на поведение многоступенчатой токовой защиты линии 6-10(35) кВ с односторонним питанием проводилось с помощью того же пакета компьютерных программ [1], который позволяет рассчитывать токи замыканий при различной удаленности места замыкания от места установки РЗ. Программный комплекс позволяет получить входные сигналы для защит от ТТ линий
6-10(35) кВ двух типов:

- линии, непосредственно, присоединенной к шинам низкого напряжения (НН) понизительной подстанции 110–220/6-10(35) кВ;

- линии, удаленной от шин НН понизительной подстанции.

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

На рис. 1 приведены результаты расчета двухфазного КЗ фаз АВ, возникающего в начале защищаемой линии Л1 (Lкз=0), присоединенной непосредственно к шинам НН. На рис. 2 − результаты расчета удаленного КЗ в конце смежной линии Л2. На рис. 3 − результаты расчета удаленного КЗ в конце линии Л3 при установке РЗ на линии Л2, удаленной от шин НН понизительной подстанции.

Результаты расчетов могут быть использованы для проверки селективности и защитоспособности ступеней защиты от междуфазных КЗ (токовые отсечки мгновенного действия).

Библиографический список

1. Новаш И. В. Математическое моделирование коммутационных режимов в электроустановках с трансформаторами / И. В. Новаш, Ф. А. Романюк. ( Минск : БНТУ, 2013. ( 226 с. ( ISBN 978-985-550-236-5.

2. Новаш И. В., Румянцев Ю.В. Влияние двигательной нагрузки на поведение релейной защиты при замыканиях в линиях электропередачи. Электроэнергетика // Девятая международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Энергия-2014»: материалы конференции. В 7 т. Т. 3. Ч. 1. − Иваново: ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина», 2014. − 25 с., 167-170 стр.