Сороко В.В., студ.; рук. Ю.В. Бладыко, к.т.н., доц.

(БНТУ, г. Минск)

РАСЧЕТ СТАТИКИ ПРОВОДОВ С УЧЕТОМ ТЕРМОЗАВИСИМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Точный расчет механических напряжений возможен при представлении проводов гибкой упругой нитью, что позволяет кардинальным образом решить задачу учета упругих и температурных удлинений провода в различных режимах климатических воздействий. Поэтому в основу разработанного на кафедре "Электрические станции" БНТУ векторно-параметрического метода механического расчета гибкой ошиновки распределительных и проводов воздушных линий (ВЛ) положена расчетная модель проводов в виде гибкой упругой нити [1].

По разработанному алгоритму разработана модифицированная программа  расчета статики проводов. Она использована для расчета монтажных кривых (рис.1 и 2), представляющих собой зависимость тяжений и стрел провеса провода от температуры.

Рис.1. Зависимость тяжений провода пролета ВЛ длиной 300 м от температуры 
для разных коэффициентов температурного удлинения провода 
(1 - =2(10-5 1/°С;  2 - =6(10-6 1/°С)

Рис.2. Зависимость стрел провеса провода пролета ВЛ длиной 300 м от температуры 
для разных коэффициентов температурного удлинения провода

(1 - =2(10-5 1/°С;  2 - =6(10-6 1/°С)

Как видно из рис. 1 и 2, чем меньше значение коэффициента температурного удлинения провода, тем меньше изменение тяжения и стрел провеса при изменении температуры. Поэтому предпочтительнее строительство ВЛ с композитными проводами, имеющими наименьшие значения коэффициента температурного удлинения провода.

Что касается применения адаптивной линейной арматуры (АЛА), то ее влияние на уменьшение изменений тяжений и стрел провеса несущественно из-за малой длины АЛА. Так эквивалентный коэффициент температурного удлинения системы «провод и АЛА» равен

где - коэффициент температурного удлинения провода длиной l1;

- коэффициент температурного удлинения АЛА длиной l2.

При отрицательном коэффициенте температурного удлинения АЛА и  влияние температуры можно компенсировать.

Библиографический список

- Стрелюк М.И., Сергей И.И., Бладыко Ю.В. Численный метод расчета статики гибкой ошиновки ОРУ в различных режимах климатических воздействий // Энергетика... (Изв. высш. учеб. заведений).- 1983.- № 8.- С. 8-14.

# Text boxes

2

1

2

1