Е.О. Тихомиров, студ.; А.П. Макаров, студ.; В.В. Сенько к.т.н., доц. (СамГТУ, г. Самара)

ОЦЕНКА ДОПУСТИМЫХ ПО СТАТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

В диспетчерских службах электроэнергетических систем (ЭЭС) при выборе управляющих воздействий противоаварийной автоматики особую актуальность имеют вопросы оценки допустимых по условиям статической апериодической устойчивости режимов. Задачи расчета параметров допустимых режимов ЭЭС и построения границ допустимой области (ДО) требуют применения новых математических моделей и алгоритмов, поэтому тема исследования продолжает оставаться актуальной [1].

Цель данного исследования состоит в оценке допустимых по СУ режимов с помощью модифицированной записи УПР [2]. Авторами в среде пакета Mathcad 14 была разработана учебная компьютерная модель расчета установившихся и предельных режимов ЭЭС, основанная на решении модифицированных УПР. С помощью этой модели  был проведен ряд вычислительных экспериментов для оценки границ ДО на примере консервативной тестовой трехузловой схемы ЭЭС [3].  Результаты расчетов сведены в табл.1 и показаны на рис.1

Рисунок 1 -  Результаты определения допустимых режимов в координатах Y1, Y2

Таблица 1 -  Результаты расчетов допустимого режима при утяжелении ∆Р1=10 Мвт, ∆Р2=10 Мвт  (М1=М2=1)

| N | N узла | Рдоп, МВт | δдоп, град | Рпр, МВт | δпр, град | Rпр, МВт | т, о.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 2 | 533.0 533.0 | 89.8 77.1 | 534.0 534.0 | 98.0 84.0 | -1.0 -1.0 | 33.30 33.30 |
| 2 | 1 2 | 421.0 421.0 | 56.2 48.1 | 541.7 527.2 | 118.1 100.9 | -120.7 -106.2 | 22.10 22.10 |
| 3 | 1 2 | 477.4 477.4 | 68.2 58.4 | 546.5 537.5 | 106.3 91.0 | -69.1 -60.1 | 27.74 27.74 |
| 4 | 1 2 | 493.3 493.3 | 72.5 62.1 | 542.5 536.5 | 100.4 86.1 | -49.2 -43.2 | 29.33 29.33 |
| 5 | 1 2 | 495.4 495.4 | 73.1 62.7 | 540.6 535.1 | 98.4 84.3 | -45.3 -39.7 | 29.54 29.54 |
| 6 | 1 2 | 495.2 495.2 | 73.1 62.6 | 540.6 534.8 | 98.2 84.1 | -45.1 -39.6 | 29.52 29.52 |
| 7 | 1 2 | 495.2 495.2 | 73.1 62.6 | 540.3 534.8 | 98.2 84.1 | -45.1 -39.6 | 29.52 29.52 |

Разработанные алгоритмы и компьютерная модель оценки допустимых режимов применяется в учебном процессе при изучении дисциплин «Электромеханические переходные процессы» и «Устойчивость электроэнергетических систем» СамГТУ. Практическая реализация данной методики может позволить повысить скорость принятия оперативных диспетчерских решений, направленных на изменение режимных параметров ЭЭС, снизить ущерб при отключении генераторов и нагрузок при проведении режимных ограничений.

Библиографический список

1. Андерсон П, Фуад А. Управление энергосистемами и устойчивость/ Пер. с англ. под ред. Я.Н. Лугинского – М.: Энергия, 1980. – 568 с.

2. Крюков А.В. Предельные режимы электроэнергетических систем / А.В. Крюков – Иркутск : ИрГУПС. – 2012. – 236 с.

3. Крюков А.В., Сенько В.В. Расчеты предельных режимов электроэнергетических систем для целей оперативного управления. // Изв. ВУЗов. Электромеханика. – 2014. –  №3. С. 21-23.