М.А. Ваганова, студ.; рук. Л.П. Горева к.т.н., доц.

(НГТУ, г. Новосибирск)

СИММЕТРИРОВАНИЕ ШИХТОВАННЫХ ПАКЕТОВ 
РУДНОТЕРМИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ

Рост производства и потребления стали инициирует рост производства и потребления ферросплавов. Основными агрегатами для производства ферросплавов и некоторых других продуктов являются руднотермические печи (РТП).

Одной из задач является проектирование вторичного токоподвода, обеспечивающего минимум электрических потерь в токоподводе, максимум коэффициента мощности, симметрию мощностей фаз, дающую равномерное распределения мощности в ванне печи.

Чаще всего для круглых трехэлектродных печей используется схема вторичного токоподвода «треугольник на электродах» (рис. 1), в которой преобразование схемы треугольника в звезду осуществляется непосредственно на электродах, а, значит, до электродов протекают токи полуфаз в соответствии с компоновкой выводов трансформатора.

При оценке возможности и целесообразности применения трубчатого токоподвода учитывается следующее: трубошины, по сравнению с прямоугольными шинами, обладают повышенной индуктивностью.

Рис. 1. Эскиз вторичного токоподвода РТП: 1 – трансформатор; 2 - компенсаторы; 
3 –шинопакет; 4 – гибкий токоподвод; 5 –трубки электрододержателя; 6 – электрод

В схеме «треугольник на электродах» соединение проводников короткой сети в треугольник производится на электродах, а по проводникам короткой сети протекают токи противоположных направлений, что создает условия для компенсации магнитного потока (бифиляция), а значит, существенного уменьшения реактивного сопротивления короткой сети. На практике бифиляция осуществляется перешихтовкой проводников в пакете. Перешихтовка прямоугольных шин заключается в чередовании проводников полуфаз (рис. 2).

а)		б)

Рис. 2. Варианты перешихтовки пакетов трубошин: а) коридорный, б) шахматный.

Самым длинным в конструкции вторичного токоподвода РТП является жесткий неподвижный участок (см. рис. 1, поз. 3), выполняемый в виде пакета прямоугольных шин или водоохлаждаемых трубошин. Его длина определяется габаритами рабочего пространства и компоновкой оборудования. Одностороннее расположение источника питания относительно ванны печи затрудняет полное симметрирование системы, так как при этом существует значительная разница в длинах шинопакетов средней и крайних фаз. В ПО ANSYS были исследованы электрические параметры шинопакетов с различными способами перешихтовки, в зависимости от геометрии сечения: параметров t,p,n,m(см.рис.2). Полученные результаты позволяют получить алгоритмы симметрирования жесткого токоподвода фаз РТП.

- Спроектировать шинопакет крайней фазы с перешихтовкой и расстояниями между проводниками, обеспечивающими минимальное индуктивное сопротивление.

- Оценить, при каких расстояниях при том же варианте шихтовки может быть достигнуто желаемое сопротивление средней фазы.

- Если расстояния по п.2 недопустимо увеличивают габариты пакета, рассмотреть применение для средней фазы другого способа перешихтовки, с меньшей степенью бифиляции проводников в пакете, а значит большее индуктивное сопротивление.

- Определить взаимные расстояния между проводниками средней фазы, обеспечивающие равные или максимально близкие значения индуктивного сопротивления крайней и средней фаз.

Библиографический список

1. Данцис Я.Б. Короткие сети и электрические параметры дуговых электропечей. Справ. изд./ Я. Б.Данцис, Л. С.Кацевич, Г. М. Жилов и др./ 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Металлургия.- 1987.- 320 с.