М.Р. Яруллин, асп. Р.С. Чернухин; рук. Р.Г. Минуллин д.ф.-м. н., проф.

(КГЭУ, г. Казань)

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ ЛОКАЦИОННОГО

МОНИТОРИНГА ГОЛОЛЕДА И ПОВРЕЖДЕНИЙ

НА ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

ЛОКАЦИОННЫМ МЕТОДОМ

В настоящее время аппаратура локационного зондирования с использованием разработанной технологии мониторинга гололеда и повреждений внедрена на 4-х подстанциях и успешно работает в течение нескольких лет, предоставляя объективную информацию о состоянии проводов на 12-и линях электропередачи (ЛЭП).

Для упрощения восприятия данных мониторинга ЛЭП локационного устройства персоналом подстанции и диспетчером было разработано программное обеспечение «Программный модуль визуализации результатов локационного обнаружения гололеда на воздушных линиях электропередачи (ПМ «Визуализация»)». (Рис.1)

Рис.1. Вид окна программного модуля «Визуализация»

Данный программный модуль позволяет следить за динамикой образования гололедных отложений и отображает информацию о повреждении на проводах ЛЭП. В программе имеется возможность разбивать ЛЭП на несколько локационных участков, что позволяет следить за образованием гололеда на каждом из них по отдельности. В настройках ПМ «Визуализация» предусмотрена возможность менять уставки значений максимально допустимой гололедной нагрузки с учетом конструкционных особенностей и географическим расположения ЛЭП. О достижении критических нагрузок, действующих на провода, можно судить по цветовой индикации. В соответствии этому зеленый – норма, желтый – наличие некритического значения гололедной нагрузки, красный – опасное значение нагрузки, которое может привести к аварии на ЛЭП.

При наличии повреждений на проводах в окне программы появляются значки в соответствии с видом повреждения. Кроме этого программа выдает текстовое сообщение, в котором указывается вид повреждения и расстояние до него.

Таким образом программный модуль «Визуализация» объективно отражает информацию о состоянии линии, что в свою очередь помогает дежурному персоналу подстанции и диспетчеру принимать правильные решения по управлению энергетической сетью.